信义六安金寨150MWp光伏电站项目

水土保持监测总结报告

建设单位: 六安信义新能源管理有限公司

编制单位: 合肥泽泉环保科技有限公司

2020年6月

信义六安金寨150MWp光伏电站项目

水土保持监测总结报告责任页

（合肥泽泉环保科技有限公司）

批      准：      高家魁（法人）

核      定：      周明军（总工）

审      查：       汪森（工程师）

校      核：       王辉（工程师）

项目负责人：       高家魁（高工）

编      写：       李伟（工程师）

目   录

1 建设项目及水土保持工作概况	1

1.1 项目概况	1

1.2 水土流失防治工作情况	2

1.3 监测工作实施情况	3

2 监测内容与方法	5

2.1 监测内容	5

2.2 监测方法	7

3 重点部位水土流失动态监测结果	9

3.1 防治责任范围监测	9

3.2 取土（石、料）监测结果	10

3.3 弃土（石、渣）监测结果	11

3.4 工程土石方平衡监测结果	11

4 水土流失防治措施监测结果	15

4.1 工程措施监测结果	15

4.2 植物措施监测结果	17

4.3 临时防治措施监测结果	19

4.4 水土保持措施防治效果	21

5 土壤流失情况监测	25

5.1 水土流失面积	25

5.2 土壤流失量	25

5.3 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量	29

5.4 水土流失危害	29

6 水土流失防治效果监测结果	31

6.1 扰动土地整治率	31

6.2 水土流失总治理度	31

6.3 土壤流失控制比	32

6.4 拦渣率与弃渣利用情况	32

6.5 林草植被恢复率	32

6.6 林草覆盖率	32

6.7 水土流失防治标准综合值	32

7 结论	35

7.1 水土流失动态变化	35

7.2 水土保持措施评价	35

7.3 存在问题及建议	35

7.4 综合结论	35

8 附件及附图	37

8.1 附件	37

8.2 附图	37

信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 信义六安金寨150MWp光伏电站项目 |
| 建设规模 | 150MWp，包括太阳能光伏板及支架、逆变器及箱变等 | 建设单位、联系人 | 六安信义新能源管理有限公司 |
|  |  | 建设地点 | 安徽省六安市金寨县 |
|  |  | 所属流域 | 淮河流域 |
|  |  | 工程总投资 | 12.57亿元 |
|  |  | 工程总工期 | 22个月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 合肥泽泉环保科技有限公司 | 联系人及电话 | 高家魁\18055123728 |
| 自然地理类型 | 亚热带湿润季风气候 | 防治标准 | 二级 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法(设施) | 监测指标 | 监测方法(设施) |
|  | 1.水土流失状况监测 | 调查 | 2.防治责任范围监测 | 遥感监测、调查 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 实地测量、调查 | 4.防治措施效果监测 | 调查 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 调查 | 6.水土流失背景值 | 180t/(km2·a) |
| 方案设计防治责任范围 | 239.46hm2 | 容许土壤流失量 | 200t/(km2·a) |
| 水土保持投资 | 775.78万元 | 水土流失目标值 | 200t/(km2·a) |
| 防治措施 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 |
|  | 光伏场区 | 建设排水沟7224m、过路涵管60m及沉砂池12座。 | 栽植紫穗槐8600株，撒播草籽70hm2。 |
|  | 汇流站区 | 建设排水沟336m。 | 播撒草籽0.24hm2。 |
|  | 道路工程区 |  | 播撒草籽0.24hm2。 |
|  | 办公生活区 | 办公生活区排水沟建设124m，沉砂池1座 | 马尾松180株，紫穗槐160株，撒播狗牙根撒播草籽0.16m2。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值(%) | 达到值(%) | 实际监测数量 |
|  |  | 表土保护率 | 87 | 97.34 | 防治措施面积 | 124.08hm2 | 永久建筑物硬化及水面面积 | 108.86 hm2 | 扰动土地总面积 | 233.33hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度 | 97 | 99.69 | 防治责任 范围面积 | 233.33hm2 | 水土流失总面积 | 124.47hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1 | 1.1 | 工程措施面积 | 53.56hm2 | 容许土壤流失量 | 200t/(km2·a) |
|  |  | 渣土防护率 | 95 | 96.77 | 植物措施面积 | 70.52hm2 | 监测土壤流失情况 | 180t/(km2·a) |
|  |  | 林草植被恢复率 | 99 | 99.26 | 可恢复林草 植被面积 | 70.52hm2 | 林草类植被面积 | 70hm2 |
|  |  | 林草覆盖率 | 27 | 30 | 实际临时堆土量 | 0.3万m3 | 总临时堆土量 | 0.31万m3 |
|  | 水土保持治理 达标评价 | 水土保持六项防治指标达标，整体水土保持效果较好。 |
|  | 总体结论 | 工程按照水土保持方案要求基本落实各项水土保持设施，工程整体水土保持效果良好。 |
| 主要建议 | 加强对已实施的水土保持各项措施的养护和管理工作。 |

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 项目概况

信义六安金寨150MWp光伏电站项目位于安徽省金寨县梅山镇红石嘴史河水利枢纽工程~长江河口左岸，新园社区的上园组及下园组。项目区地理位置示意见图1-1。

图1-1 项目区地理位置示意图

本项目建设容量约为150MWp，共在地面安装453600块300Wp多晶硅组件及光伏温室棚顶安装57000块250Wp多晶硅组件。

本项目的光伏发电系统的串并联方式分地面电站及光伏温室两类。地面电站选用的串并联方案为：8串15并作为一个汇流箱单元，14个汇流箱及一个有两台500kW的逆变器及升压变压器组成逆变升压单元。温室屋顶采用的串并联方案为：20串16并作为一个汇流箱单元，14个汇流箱及一个有两台500kW的逆变器及升压变压器组成逆变升压单元。

工程由光伏场区、汇流站区、道路工程区及办公生活区等4部分组成，本工程实际总占地233.33hm2，全部为永久占地，工程总挖5.79万m³，总填方5.79万m³，无弃方，无借方，工程总投资12.57亿元，施工总时长跨度为22个月，从2014年3月至2015年12月。

项目区位于江淮之间暖温带向亚热带的过渡气候区，属亚热带湿润季风气候，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。主导风向N,年平均气温约15.5℃，历年日极端最低气温为-13.9 ℃ ，极端最高气温为 41.6 ℃ ，全年≥10℃积温为4972℃。年平均日照时数约2163.3 h，年平均水面蒸发量930mm左右，年平均无霜期为213d。最大积雪深度15cm，最大冻土深度30cm。多年平均风速2.7m/s，历年最大风速22.0 m/s，主导风向为NE。项目建设区位于北方土石山区，水土流失以水力侵蚀为主，土壤侵蚀背景值为180t/km2.a，属微度侵蚀，容许土壤流失量200t/km2·a。项目区属于国家级水土流失重点防治区，不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。

根据已批复的水土保持方案报告书，本项目执行建设生产类项目水土流失防治二级标准。

## 1.2 水土流失防治工作情况

根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》以及水利部、国家计委、国家环保局联合发布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》等法律、法规要求，为全面落实水土保持方案，满足水土保持工程“三同时”要求，实现保护主体工程安全运行、治理项目防治责任范围内水土流失、保护主体工程周边生态环境等目标，在工程建设期间，六安信义新能源管理有限公司将水土保持工作纳入主体工程统一管理，建立了以项目法人为水土保持第一责任人的防治责任体系，由工程股具体负责。在水土保持措施实施过程中，各参建单位认真组织落实，完成了各项水土保持工作目标。

2014年2月，六安市发展和改革委员会以“六发改交能〔2014〕14号”同意本工程立项。

该项目在开工前未编报水土保持方案， 2015年5月建设单位委托安徽水苑工程设计咨询有限公司编制了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书》；2015年8月，安徽省水利厅下发了《关于信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书的批复》（皖水保函[2015]962号）批复了本工程水土保持方案报告书。

2014年3月，信义六安金寨150MWp光伏电站项目开工，建设单位在现场组建了项目部，由工程股具体负责水土保持工程施工管理，水土保持工程施工单位为安徽天太太阳能光伏工程有限公司、山东显通安装有限公司，水土保持工程监理纳入主体工程监理一并执行，监理单位为安徽能建工程管理咨询有限公司，水土保持监测单位为合肥泽泉环保科技有限公司，各单位各施其职，使水土保持措施得以顺利落实，2015年12月工程全部建设完成。

## 1.3 监测工作实施情况

2020年6月，建设单位委托合肥泽泉环保科技有限公司实施本项目的水土保持监测工作，由于监测委托时间较晚，我公司监测组进场时本项目已经完工，因此，针对本工程的监测工作，我公司主要利用调查法及查阅监理、施工单位提供的相关资料分析项目建设过程中各项水土保持措施落实情况及运营效果等。根据相关资料，本工程在施工过程中，无水土流失灾害事件发生。

我单位根据现场的实际情况，对光伏场区、汇流站区、道路工程区及办公生活区采取：实地量测、地面观测、调查等方法进行监测，配备数码相机、笔记本电脑、地质罗盘、钢卷尺、环刀等监测设备，取得了监测数据，完成了建设单位委托的任务，为项目顺利实施水土保持工程提供了必要的技术依据。

# 2 监测内容与方法

## 2.1 监测内容

本工程的水土保持监测按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）和《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）的规定，结合工程实际，对光伏场区、汇流站区、道路工程区及办公生活区进行监测，主要监测内容如下：

1）原地貌土地利用情况监测

主要监测工程永久及临时占地范围内的土地利用类型、地表植被类型及覆盖度和水土流失情况。

2）扰动地表情况监测

在开发建设过程中对原有地表植被或地貌发生改变的挖损、占压、堆弃等行为，均属于扰动地表行为。扰动土地情况监测的内容包括扰动方式、范围、面积、土地利用类型及其动态变化情况。

3）防治责任范围监测

根据批复的水土保持方案，本工程的防治责任范围为项目建设区。项目建设区分为永久占地和临时占地，本项目永久占地面积在施工阶段和项目运行阶段一直保持不变，临时占地则随着工程进展情况和工程变更情况不断变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测永久占地、临时占地的面积，确定施工期防治责任范围面积。

①永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线范围认真核查，监测建设单位有无超越红线开发的情况及各阶段永久性占地变化情况。

②临时性占地土地管辖权不变，但要求在主体工程竣工验收前必须恢复原貌。水土保持监测主要是监测有无超范围使用临时性占地情况、各种临时性水土保持措施数量和质量、施工结束后原地貌恢复情况。

4）取土（石、料）弃土（石、渣）监测

对生产建设活动中所有的取土（石、料）场、弃土（石、渣）场和临时堆放场的数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等进行监测。

5）水土保持措施监测

水土保持措施的实施是控制因工程建设活动造成项目建设区水土流失、改善区域生态环境的有效途径。按照水土保持方案报告书设计的总体布局，全面监测施工期水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施的位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、防治效果运行状况等。

①工程措施监测

土地整治工程：包括道路工程区绿化区域开展的表土剥离、表土回覆和土地整治等，监测指标包括表土剥离的分布、剥离面积、数量；表土回覆的分布、回覆面积、数量；土地平整、临时建筑物拆除、建筑垃圾清理等；土地整治的分布、整治类型、实施完成进度、整治面积及整治效果等。

②植物措施监测

主要指防治责任范围内进行的景观绿化、植被恢复。主要监测指标包括植物措施分布、类型（灌木、藤本、种草等）、种类、规格、实施完成进度、分布、面积或数量、株行距、成活率、生长情况等。

③临时防护措施监测

对施工过程中实施的临时排水、苫盖等临时防护措施进行动态监测。主要监测指标包括各项临时防护措施的分布、规格、实施完成进度、数量、完好程度、运行状况及其稳定性等。

④水土流失防治措施实施效果监测

防护效果：主要监测土地整治工程、临时防护工程、植被建设工程等在阻滞泥沙、减少水土流失量、绿化地表改善生态环境、为主体工程运行安全的保证作用。

林草措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖度：主要监测水土保持方案实施后各防治分区及其周边的植被类型、主要树草种、覆盖度、成活率、保存率和生长情况等。

各项临时防护措施的拦渣保土效果：主要监测工程建设过程中实施的各项临时防护措施实施后临时堆土、拦截水流、阻滞泥沙、减少水土流失的效果。

6）土壤流失量监测

主要包括土壤流失面积、流失强度及程度、土壤流失量、取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量和水土流失危害内容。

## 2.2 监测方法

按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）和《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）的规定，结合现场的实际情况，采取调查监测、地面观测、遥感监测等监测方法，从监测数据中获取了扰动土地面积、防治责任范围、弃土量、水土保持措施、土壤流失等数据。

1）调查监测

对影响水土流失的主要因子如地形、地貌、土壤、植被、水系、降雨的变化、水土流失的危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等采用调查监测法，降雨量主要通过收集项目区临近区域气象站的气象观测资料数据。本工程采用实地调查方法进行监测的内容包括项目区水土流失面积、水土保持设施数量、土石方挖填量、弃土（石、渣）量、取土（石、料）、各防治措施保存情况及生态环境变化等。对防治效果如植物覆盖度、林草生长情况采用标准地样法；对水土保持设施的保存情况采用巡测、记录的方法，确定其稳定性、完好程度和运行情况。

2）地面观测

对于具有代表性的缓坡区域，可采用沉沙池法进行土壤流失动态监测。在每次暴雨过后，对沉沙池内的泥沙总量进行量测，根据挟沙水流中推移质与悬移质之比，推算出集雨控制范围内土壤流失总量。沉沙池的年清淤次数视淤积量而定。

3）遥感监测法

水土保持遥感监测工作应按：资料准备—遥感影像选择与预处理—解译标志建立—信息提取—野外验证—分析评价和成果资料管理等程序进行。

①资料准备

资料准备时应选择性的收集已有的成果资料，至少包括项目区地形图、土地利用状况、地貌、土壤、植被、水文、气象、水土流失防治等资料。

②遥感影像选择与预处理

应选择空间分辨率不低于2.5m的遥感影像且成果比例尺不小于1:10000，遥感影像预处理时进行影像纠正、信息增强、影像分幅和编号。

③解译标志建立

遥感影像解译前，根据监测内容、遥感影像分辨率、时相、色调、几何特征、影像处理方法、外业调查等建立解译标志，其内容应包括有指导意义的土地利用、植被覆盖度等土壤侵蚀因子，土壤侵蚀状况和水土流失防治状况的典型影像特征。

④信息提取

遥感信息提取包括土地利用、植被覆盖度、降雨侵蚀力、土壤可蚀性、坡度坡长、水土保持措施等因子。

⑤野外验证

野外验证包括解译标志检验、信息提取成果验证、解译中的疑点、难点以及需要补充的解译标志验证和与现有资料对比有较大差异的解译成果验证等，可采用抽样调查的方法进行验证。

⑥分析评价与成果资料管理

分析评价可采用综合评判法和模型法，综合评判法按SL190-2007第四章的要求执行，模型法SL190-2007附录B提供的模型进行。在遥感解译、野外验证工作完成后，应进行资料的整理和综合分听，并按对应的工作阶段形成文字报告，中间资料和成果资料应分类整理，并及时归档。

4）利用相关机构监测成果

对自然条件如降水强度、降水量的监测，以收集资料为主，为水土流失分析提供基础数据。原地貌对照观测区在项目建设区相应监测点附近选取。

# 3 重点部位水土流失动态监测结果

## 3.1 防治责任范围监测

1）水土保持防治责任范围

根据已批复的《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程批复水土流失防治责任范围239.46hm2，全部为项目建设区。

根据现场实际监测，本工程水土流失防治责任范围233.33hm2，均为项目建设区，全部为临时占地，全部为工程扰动区域。

较批复的水土保持方案，工程实际水土流失防治责任范围并无减少，主要原因分析是本工程在项目开工前未编报水土保持方案， 2015年5月建设单位委托安徽水苑工程设计咨询有限公司编制了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书》。在编制期间，本项目已完成95%施工内容，故占地面积与批复的水土保持方案一致，且在建设过程中不存在直接影响区。

本工程水土流失防治责任范围监测表见表3-1。

表3-1 本工程水土流失防治责任范围监测表

| 序号 | 分区 | 防治责任范围(hm2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计值 | 实际值 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 光伏阵列区 | 229.45 | 223.32 | 6.13 | 223.32 | 223.32 | 0 | -6.13 | 0 | -6.13 |
| 2 | 道路工程区 | 9.23 | 9.23 | 0 | 9.23 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 汇流站区 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 办公生活区 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 239.46 | 233.33 | 6.13 | 233.33 | 233.33 | 0 | -6.13 | 0 | -6.13 |

2）建设期扰动土地面积

本工程属于建设生产类项目，建设期扰动土地面积指工程建设过程中扰动原地貌、损坏土地和植被的面积，通过查阅相关资料，结合实地监测，建设期扰动土地面积总计233.33hm2，其中光伏场区223.32hm2，汇流站区0.54hm2，道路工程区9.23hm2，办公生活区0.24 hm2。

工程建设完成后道路工程区办理移交手续，试运行期防治责任范围为233.33hm2。本工程建设期扰动土地面积监测值见表3-1。

## 3.2 取土（石、料）监测结果

### 3.2.1 设计取土(石、料)情况

根据《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》，工程建设期间无借方，故不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

### 3.2.2 取土（石、料）场位置及占地面积监测结果

通过查阅参建单位施工档案资料及现场复核，工程建设期间不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

### 3.2.3 取土（石、料）量监测结果

通过查阅参建单位施工档案资料及现场复核，工程建设期间无借方。

## 3.3 弃土（石、渣）监测结果

### 3.3.1 设计弃土(石、渣)情况

根据《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》，工程建设期间不产生弃方，不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

### 3.3.2 弃土(石、渣)场位置及占地面积监测结果

根据现场监测及查阅施工、监理档案资料，工程建设过程中不产生的弃方。

### 3.3.3 弃土（石、渣）量监测结果

通过查阅参建单位施工档案资料及现场复核，工程建设过程中不产生弃方，故不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

## 3.4 工程土石方平衡监测结果

### 3.4.1 设计土石方平衡情况

根据《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程本工程总挖方5.79万m3，总填方5.79万m3，无借方，无弃方，土方平衡表见表3-2。

表3-2 方案批复工程土石方平衡汇总表

| 工程区域 | 挖方 | 填方 | 调入(万m3) | 调出(万m3) | 借方(万m3) | 弃方(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 光伏阵列区 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程区 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇流站区 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 办公生活区 |  |  |  |  |  |  |
| 办公生活区 | 0.53 | 0.23 |  |  | 0.30 | 汇流站区 |  |  |  |  |
| 合计 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中土方量均为自然方。

### 3.4.2 实际土石方平衡情况

本项目建设期土石方实际开挖总量5.79万m3，填方5.79万m3，无借方，无弃方，本工程土石方挖填平衡，工程实际土石方平衡情况详见表3-3。

图3-3工程实际土石方平衡汇总表              单位：万m3

| 工程区域 | 挖方 | 填方 | 调入(万m3) | 调出(万m3) | 借方(万m3) | 弃方(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 光伏阵列区 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程区 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇流站区 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 办公生活区 |  |  |  |  |  |  |
| 办公生活区 | 0.53 | 0.23 |  |  | 0.30 | 汇流站区 |  |  |  |  |
| 合计 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中土方量均为自然方。

### 3.4.3 工程土石方平衡方案设计值与监测值比较分析

相比较水土保持方案设计的土石方工程量，工程实际挖方与设计挖方一致。土方不变的主要原因为：方案编制时本项目虽已完成95%，于2015年5月补充水土保持方案，方案编制时项目已接近尾声，当前剩余光伏场区施工未结束，仅剩余少量光伏板未安装。

# 4 水土流失防治措施监测结果

## 4.1 工程措施监测结果

### 4.1.1 工程措施设计情况

根据批复的水保方案，工程措施设计如下：

1）光伏场区

光伏阵列区建设排水沟7224m、过路涵管60m及沉砂池12座。

2）办公生活区

根据现场调查，办公生活区排水沟建设124m，沉砂池1座。

3）汇流站区

根据现场调查，汇流站建设排水沟336m。

4）实施工程措施工程量汇总

工程措施工程量汇总如下：工程措施工程量汇总如下：排水沟7684m，13个沉砂池，过路涵管60m。详见表4-1。

表4-1 设计工程措施工程量汇总表

| 序号 | 措施类型 防治分区 | 光伏阵列区 | 道路工程区 | 汇流站区 | 办公生活区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟(m) | 7224 |  | 336 | 124 | 7684 |
| 2 | 沉砂池(座） | 12 |  |  | 1 | 13 |
| 3 | 过路涵管（m） | 60 |  |  |  | 60 |

### 4.1.2 工程措施实施情况

监测过程中，采取调查法（查阅施工、监理档案资料及实地测量的方式）统计工程措施实施情况。工程措施实施时段为2017年3月至2020年1月，工程措施实施、保存及效果情况通过查阅施工、监理档案、现场巡查、实地测量的方式获取。现就工程措施实施情况介绍如下：

1）光伏场区

根据现场调查，光伏阵列区建设排水沟7224m、过路涵管60m及沉砂池12座。

2）办公生活区

根据现场调查，办公生活区排水沟建设124m，沉砂池1座。

3）汇流站区

根据现场调查，汇流站建设排水沟336m。

4）实施工程措施工程量汇总

工程措施工程量汇总如下：工程措施工程量汇总如下：排水沟7684m，13个沉砂池，过路涵管60m。详见表4-2。

表4-2  实施工程措施工程量汇总表

| 防治分区 | 实施内容 | 工程量 | 实施位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 排水沟(m) | 7224 | 占地范围内 |  |
|  | 过路涵（m） | 60 | 占地范围内 |  |
|  | 沉砂池(座) | 12 | 占地范围内 |  |
| 汇流站区 | 排水沟(m) | 336 | 占地范围内 |  |
| 办公生活区 | 排水沟(m) | 124 | 占地范围内 |  |
|  | 沉砂池(座) | 1 | 占地范围内 |  |

## 4.2 植物措施监测结果

### 4.2.1 植物措施设计情况

根据批复的水保方案，植物措施设计如下：

1）光伏阵列区

施工结束后在光伏阵列区栽植灌木紫穗槐，林下撒播狗牙根草籽进行植被绿化。根据光伏阵列板间距1.5m，间距区域栽植灌木紫穗槐8600株，株行距为2m×2m，灌木下撒播草籽。光伏板之间裸露区域撒播草籽，面积70hm2。

2）汇流站区

在道路两侧边坡栽植马尾松180株，撒播狗牙根草籽，面积0.24hm2。

3）道路工程区

施工结束后在道路边坡撒播狗牙根草籽，面积0.24hm2。

4）办公生活区

在办公生活区四周栽植马尾松和紫穗槐，同时对裸露的地表撒播狗牙根草籽。乔木为马尾松180株，栽植株距3m，灌木为紫穗槐160株，株距2m，乔木、灌木行内间植，撒播狗牙根撒播草籽0.16m2。

5）实施植物措施工程量汇总

实施植物措施工程量汇总如下：栽植灌木紫穗槐8760株，撒播狗牙根撒播草籽70.42hm2，栽植马尾松360株。详见表4-3。

表4-3 设计植物措施工程量汇总表

| 序号 | 措施类型 防治分区 | 光伏阵列区 | 道路工程区 | 汇流站区 | 办公生活区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撒播狗牙根草籽(hm2) | 70 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 70.42 |
| 2 | 马尾松(株） |  |  | 180 | 180 | 360 |
| 3 | 紫穗槐（株） | 8600 |  |  | 160 | 8760 |

### 4.2.2 植物措施实施情况

监测过程中，采取调查法（查阅施工、监理档案资料及实地测量的方式）统计植物措施实施情况。现就工程措施实施情况介绍如下：

1）光伏阵列区

施工结束后在光伏阵列区栽植灌木紫穗槐，林下撒播狗牙根草籽进行植被绿化。根据光伏阵列板间距1.5m，间距区域栽植灌木紫穗槐8600株，株行距为2m×2m，灌木下撒播草籽。光伏板之间裸露区域撒播草籽，面积70hm2。

2）汇流站区

在道路两侧边坡栽植马尾松180株，撒播狗牙根草籽，面积0.24hm2。

3）道路工程区

施工结束后在道路边坡撒播狗牙根草籽，面积0.24hm2。

4）办公生活区

在办公生活区四周栽植马尾松和紫穗槐，同时对裸露的地表撒播狗牙根草籽。乔木为马尾松180株，栽植株距3m，灌木为紫穗槐160株，株距2m，乔木、灌木行内间植，撒播狗牙根撒播草籽0.16m2。

5）实施植物措施工程量汇总

实施植物措施工程量汇总如下：栽植灌木紫穗槐8760株，撒播狗牙根撒播草籽70.42hm2，栽植马尾松360株。详见表4-4。

表4-4 实施植物措施工程量汇总表

| 防治分区 | 实施内容 | 工程量 | 实施位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 紫穗槐（株） | 8600 | 绿化区域 |  |
|  | 撒播草籽（hm2） | 70 | 绿化区域 |  |
| 办公生活区 | 撒播草籽（hm2） | 0.16 | 绿化区域 |  |
|  | 紫穗槐（株） | 160 | 绿化区域 |  |
|  | 马尾松(株） | 180 | 绿化区域 |  |
| 汇流站区 | 马尾松(株） | 180 | 绿化区域 |  |
|  | 撒播草籽（hm2） | 0.12 | 绿化区域 |  |
| 道路工程区 | 撒播草籽（hm2） | 0.24 | 绿化区域 |  |

## 4.3 水土保持措施防治效果

监测水土保持措施实施与设计工程量对照表详见表4-5。

表4-5 水土保持措施实施与设计工程量对照表

| 分区 | 措施分类 | 水土保持措施 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏阵列区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 7224 | 7224 | 0 |
|  |  | 沉砂池 | 座 | 12 | 12 | 0 |
|  |  | 过路涵管 | m | 60 | 60 | 0 |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 70 | 70 | 0 |
|  |  | 紫穗槐 | 株 | 8600 | 8600 | 0 |
| 道路工程区 | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 0.24 | 0.24 | 0 |
|  | 工程措施 | 排水沟 | m | 336 | 336 | 0 |
| 汇流站区 | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  |  | 马尾松 | 株 | 180 | 180 | 0 |
| 办公生活区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 124 | 124 | 0 |
|  |  | 沉砂池 | 座 | 1 | 1 | 0 |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  |  | 马尾松 | 株 | 180 | 180 | 0 |
|  |  | 紫穗槐 | 株 | 160 | 160 | 0 |

实施的水土保持措施效果评价如下：

本项目在开工前未编报水土保持方案，于2015年5月补充水土保持方案，方案编制时项目已接近尾声，当前剩余光伏场区少量光伏板未安装，故措施与方案基本一致。

# 5 土壤流失情况监测

## 5.1 水土流失面积

本工程总占地面积233.33hm2，包括光伏场区223.32hm2，汇流站区0.54hm2，道路工程区9.23hm2，办公生活区0.24 hm2。防治分区随着工程的建设进程、扰动强度的变化，水土流失面积在发生变化，现各防治分区水土流失面积的监测结果介绍如下：

表5-1 施工期水土流失面积统计表           单位：hm2

| 分区 防治分区 年份 | 水土流失面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014年底 | 2015年底 |
| 光伏场区 | 106.5 | 223.32 |
| 汇流站区 | 0.54 | 0.54 |
| 道路工程区 | 9.23 | 9.23 |
| 办公生活区 | 0.24 | 0.24 |
| 合计 | 116.51 | 233.33 |

## 5.2 土壤流失量

### 5.2.1 降雨数据观测

本工程降水资料采用安徽省六安市象局资料，共收集到自2014年3月~2015年12月，共计22个月降雨资料。数据显示，监测期总降雨量1927.83mm，降雨天数205.1天，降雨情况见表5-5。

表5-5 六安年降雨量监测成果表

| 年度 | 月份 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 2014 | 降雨量（mm） |  |  | 90.2 | 113.4 | 122 | 208.8 | 167.4 | 92.2 | 99.6 | 94.8 | 55.5 | 36 | 1079.9 |
|  | 降雨天数（天） |  |  | 13.7 | 13.8 | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 10.6 | 11.2 | 10.1 | 8.2 | 7.5 | 112.9 |
| 2015 | 降雨量（mm） | 42.5 | 63.5 | 8.8 | 15.5 | 68.83 | 123.8 | 134 | 121 | 178 | 40 | 50 | 2 | 847.93 |
|  | 降雨天数（天） | 9.7 | 11.5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 | 9 | 12 | 5 | 11 | 1 | 92.2 |
| 合计 | 降雨量（mm） | 1927.83 |
|  | 降雨天数（天） | 205.1 |

### 5.2.3 土壤流失量

1）土壤流失量的计算

通过对定位观测及调查监测收集到的监测数据进行汇总、整理及分析得出各监测分区的侵蚀面积、侵蚀模数及侵蚀时段，进而计算出各监测分区的土壤侵蚀量。本工程水土流失量按下计算。

W=F×M×T

式中：W—— 土壤侵蚀量（t）；

F —— 侵蚀面积（km2）；

M—— 土壤侵蚀模数(t/km2.a)；

T —— 侵蚀时段（a）。

2）土壤流失量分析

①施工期土壤流失量

本工程扰动地表施工期土壤流失量计算结果见表5-12。

表5-12 施工期土壤流失量计算结果

| 监测分区 | 时间 | 扰动地表面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 监测期（a） | 土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 2014~2015 | 223.32 | 223.32 | 2 | 1458 | 6512.01 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 6512.01 |
| 汇流站区 | 2014 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1458 | 7.87 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 7.87 |
| 道路工程区 | 2014 | 9.23 | 9.23 | 1 | 1458 | 134.57 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 134.57 |
| 办公生活区 | 2014 | 0.24 | 0.24 | 1 | 1458 | 3.50 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 3.50 |
| 合计 |  |  |  |  | 6657.96 |

从表5-12可以看出，施工期扰动区域土壤流失量总计6657.96t，其中光伏场区6512.01t，汇流站区7.87t，道路工程区134.57t，办公生活区3.5t。

②试运行期土壤流失量

本工程扰动地表试运行期土壤流失量计算结果见表5-13。

表5-13 试运行期土壤流失量计算结果

| 监测分区 | 时间 | 扰动地表面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 监测期（a） | 土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 2016~2017 | 223.32 | 223.32 | 2 | 180 | 803.95 |
| 汇流站区 | 2015~2016 | 0.54 | 0.54 | 2 | 180 | 1.94 |
| 道路工程区 | 2015~2016 | 9.23 | 9.23 | 2 | 180 | 33.23 |
| 办公生活区 | 2015~2016 | 0.24 | 0.24 | 2 | 180 | 0.86 |
| 合计 |  |  |  |  | 839.99 |

从表5-13可以看出，试运行期扰动区域土壤流失量总计839.99 t，光伏场区803.95t，汇流站区1.94t，道路工程区33.23t，办公生活区0.86t。

③综合分析

通过以上监测统计，各监测分区不同阶段土壤流失量汇总及其变化情况详见5-14。

表5-14 各监测分区不同阶段土壤流失量汇总表         单位：t

| 侵蚀量 监测分区 | 施工期 | 试运行期 | 合计 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 6512.01 | 803.95 | 7315.96 | 97.57 |
| 汇流站区 | 7.87 | 1.944 | 9.82 | 0.13 |
| 道路工程区 | 134.57 | 33.23 | 167.80 | 2.24 |
| 办公生活区 | 3.50 | 0.86 | 4.36 | 0.06 |
| 小计 | 6657.96 | 839.99 | 7497.95 | 100 |
| 比例 | 88.80 | 11.20 | 100 |  |

从表5-14可以看出，本工程建设期土壤流失总量为7497.95t，其中各阶段流失量分别为施工期6657.96t，占土壤流失总量的88.8%，试运行期839.99t，占土壤流失总量的11.20%，各监测分区流失量分别为光伏场区7315.96t，占土壤流失总量的97.57%，汇流站区9.82t，占土壤流失总量的0.13%，道路工程区167.80t，占土壤流失总量的2.24%，办公生活区4.36t，占土壤流失总量的0.06%。施工期为产生土壤流失量最大的时期，光伏场区为产生土壤流失量最大的区域。

## 5.3 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量

根据施工、监理档案资料，工程建设过程中不产生弃方，因此，不存在潜在土壤流失量。

## 5.4 水土流失危害

根据走访调查并查阅相关资料，工程建设过程中，在建设单位的组织下各参建单位积极履行各自的水土流失防治责任，基本做到了对水土流失的控制，无水土流失危害事件发生。

# 6 水土流失防治效果监测结果

本工程于2014年3月开工，至2015年12月全部完工，根据水土保持监测成果和现场复核，并结合工程建设前后遥感影像资料，工程建设扰动地表面积为233.33hm2，工程建设对所涉及的区域分别采取相应的水土流失治理措施，本工程建设区水土保持措施防治面积主要包括排水沟、沉砂池及过路涵管等工程措施和植物措施面积，方案实施后可治理水土流失面积124.08hm2，水土保持措施面积124.47hm2，植被恢复面积70.52hm2，见表6-1。

表6-1 工程试运行期各监测分区实施的水土保持措施面积一览表

| 序号 | 防治分区 | 水土保持措施面积（hm2） | 造成水土流失面积(hm2) | 建筑占压及硬化面积(hm2) | 扰动地表面积(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 光伏阵列区 | 53.32 | 70 | 123.32 | 123.69 | 99.63 | 223.32 |
| 2 | 汇流站区 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.54 |
| 3 | 道路工程区 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 8.99 | 9.23 |
| 4 | 办公生活区 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| 小计 | 53.56 | 70.52 | 124.08 | 124.47 | 108.86 | 233.33 |

## 6.1水土流失治理度

水土流失总治理度指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。根据现场监测结果分析，本工程水土流失治理达标面积124.08hm2，其中包括植物措施面积70.52hm2；水土流失治理面积为124.47m2，水土流失总治理度为99.69%，高于方案批复目标值97%。

## 6.2土壤流失控制比

根据现场监测结果，本项目试运行期平均土壤侵蚀模数为180t/(km2·a)，均低于容许土壤流失量200t/(km2·a)，土壤流失控制比达到1.1，高于方案批复目标值1.0。

## 6.3渣土防护率

根据现场监测结果，本工程本项目无永久弃渣，临时堆土主要为办公生活区土方开挖、土地平整及剥离表土，合计为0.3 万m3，由于部分土方临时堆存时间较长，调运运输过程中会产生一定量的流失，通过现场调查了解，实际拦挡0.31万m3，本项目渣土防护率96.77%，高于方案批复目标值95%。

## 6.4表土保护率

根据监理及施工单位提供的相关资料，工程建设期间可剥离的表土量为1.1万m3，通过现场调查了解，工程建设期间保护的表土量为1.13万m3，得出本工程表土保护率为97.34%，高于方案批复的目标值87%。

## 6.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内林草植被恢复的面积占可恢复植被面积的百分比。根据现场监测结果分析，本工程林草植被恢复面积为70hm2，可恢复植被面积为70.52hm2，林草植被恢复率99.26%，高于方案批复目标值99%。

## 6.6 林草覆盖率

林草覆盖率指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。根据现场监测结果分析，本工程林草植被面积为70hm2，由于光伏区位于水面，无林草措施，故项目建设区面积233.33hm2，林草覆盖率为30%，高于方案批复目标值27%。

## 6.7 水土流失防治标准综合值

试运行期，本项目水土流失防治标准六项指标值达标情况如6-2所示。

表6-5 试运行期六项指标达标情况表

| 评估指标 | 目标值 | 评 估 依 据 | 单位 | 数量 | 监测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理度(%) | 97 | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 124.08 | 99.69 | 达标 |
|  |  | 水土流失面积 | hm2 | 124.47 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1 | 容许土壤流失量 | t/km2·a | 200 | 1.1 | 达标 |
|  |  | 年平均土壤流失量 | t/km2·a | 180 |  |  |
| 渣土防护率 | 95 | 实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量 | 万m3 | 0.3 | 96.77 | 达标 |
|  |  | 永久弃渣、临时堆土数量 | 万m3 | 0.31 |  |  |
| 表土保护率(%) | 87 | 保护的表土数量 | 万m3 | 1.1 | 97.34 | 达标 |
|  |  | 可剥离的表土数量 | 万m3 | 1.13 |  |  |
| 林草植被恢复率(%) | 99 | 植被恢复面积 | hm2 | 70 | 99.26 | 达标 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 70.52 |  |  |
| 林草覆盖率(%) | 22 | 植被恢复面积 | hm2 | 70 | 30 | 达标 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm2 | 233.33 |  |  |

综上，试运行期，工程水土流失防治六项指标值均达到方案批复目标值。

# 7 结论

## 7.1 水土流失动态变化

本工程水土保持监测进场较晚，相关数据主要来源于监理及施工单位提供的资料，并进行了核实，各项数据显示，通过工程措施、植物措施的紧密结合，扰动土地得到及时整治，水土流失得到控制，林草植被及时恢复，各扰动单元土壤侵蚀强度都呈现明显的下降趋势。截止监测结束时，各项指标均超过目标值。

## 7.2 水土保持措施评价

在本工程建设过程中，施工单位根据设计要求，对施工过程产生的水土流失隐患区域积极的采用工程措施、植物措施、临时措施相结合的方式进行综合防治，较为有效地防治了工程建设过程中产生的水土流失。水土流失总治理度99.69%，土壤流失控制比1.1，渣土防护率96.77%，表土保护率97.34%，林草植被恢复率99.26%，林草覆盖率30%。所有这些水土保持工程措施、植物措施与临时措施的实施，增强了工程扰动区域土壤的稳定性，增加了项目区的植被覆盖，控制了项目区的水土流失，总体上发挥了较好的保持水土、改善生态环境的作用。

## 7.3 存在问题及建议

运行管理单位应加强水土保持设施的管理和维护，确保其水土保持功能的正常发挥。

## 7.4 综合结论

综上所述，工程通过水土保持工程措施、植物措施和临时措施的实施，扰动土地得到及时整治，水土流失得到有效控制，林草植被及时恢复，落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，目前工程建设过程中实施的各项临时措施已拆除，工程措施和植物措施运行良好，工程建设过程中未产生水土流失灾害事件，经评定，水土流失实际防治标准达标。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

监测季报。

## 8.2 附图

1）工程监测照片。

2）总平面布置图。

# Text boxes

项目区位置